## Slide 1: 「車載機におけるWebアプリの可能性」
GPU Accelerated Chromium on Wayland の紹介
Automotive Grade Linux, Advisory Board : Hisao Munakata（宗像尚郎） （ルネサスエレクトロニクス株式会社 第一ソリューション事業本部 車載情報ソリューション事業部）

## Slide 2: 本日の話題
サイバーセキュリティを考慮したAGL Application Framework のご紹介
  AGL Update
  AGL App FW の考え方
  アプリケーション開発環境（Native vs. html5）
車載ソフトウエア要件
  Window System
  Audio Framework
  Connectivity
Wayland 環境上で動作するChromium のご紹介
  WRT (Web Runtime Engine) の変遷
  車載標準 Wayland 上で Chromium が動作するようになった

## Slide 3: AGL（Automotive Grade Linux) 車載機向けリナックス整備を推進する国際コンソーシアム活動
アイシンAW
Intel
Qt
パナソニック
デンソー
ルネサス
Linux
Foundation
Microchip
トヨタ
AGL CES demo integration WS 2016.11.18-19 @ Yokohama
ALPS
富士通テン
IoT.bzh
パイオニア
Mentor
NTT Data MSE
AGL

## Slide 4: Construction of Linux based software (AGL example)
AGL
App.
FW
Auto-
motive
Service
Platform
Service
Linux kernel
Vehicle Bus
Diagnostics
configuration
PIM
smartphone
telematics
navigation service
multimedia
audio service
tuner service
Camera
Window mgr
native app runtime
sound mgr.
App mgr.
Policy mgr.
Input mgr.
user mgr.
Web API
Web runtime
bluetooth
WiFi
telephony
Lifecycle mgt.
network
error mgt.
power mgt.
resource mgt.
IPC
Graphics
window system
location service
automotive
OS / common
connectivity
Graphics
Navi / LBS
multimedia
Native app.
AGL app fw
Web app fw.
Health mon.
native app framework
kernel
Hypervisor
boot loader
resource ctrl
startup / shutdown ctrl
system updates
device drivers
peripherals
graphics
video
audio
automotive devices
Speech service
Security
AGL のメインは 車載アプリ実行に
必要なミドルウエア
現在は Native API（Qt) 利用

## Slide 5: Platform APIs as HTTP REST html5 タグを利用して車載制御用アプリケーションを記述できる
https://archive.fosdem.org/2016/schedule/event/securehtml5/
Template : http://<board>/api/ plugin/method/(?value=)
http://<board>/plugin/api/radio/mode?value=FM : select FM mode
http://<board>/plugin/api/radio/freq?value=110.2 : select 110.2 Hz
platform glue is provided in plugins, written in C/C++, JavaScript ;
developers should be able to write and provide their own plugins...
html5 Web アプリ
の ライフサイクル管理 が必要
（インストール、起動、一時停止、 終了、レジューム、アンインストール）
ラジオアプリ 例
https://github.com/iotbzh/afb-radio_deprecated
車載 web アプリケーション のセキュリティ管理メカニズムを
どう実現するかが喫緊の課題
REST=Representational State Transfer
AGL

## Slide 6: AGL Layered Architecture アプリケーションから OSの管理資源 を直接触らせない構造
Client/UI (untrusted)
  Risk of code injection (HTML5/QML)
  UI on external devices (Mobiles, Tablets)
  Access to secure service APIs [REST/WS]
Applications & Services (semi-trusted)
  Unknown developers & Multi-source
  High-grain protection by Linux UserIDs & SMACK labels.
  Run under control of Application Framework: need to provide a security manifest
Platform & System services (trusted)
  D-Bus Services started by systemd
  Fine grain privilege protection by Cynara
  Part of baseline distribution and certified services only
http://iot.bzh/download/public/2016/genivi/CyberSecurity-Genivi-Q42016-Fulup-IoTbzh.pdf
system
platform
protected
public
AGL

## Slide 7: SMACK (Simplified Mandatory Access Control Kernel） 権限データベースを組み合わせてアクセス権限を管理する
http://iot.bzh/download/public/2016/appfw/03-AGL-AppFW-Privileges-Management.pdf
OEM アプリ
Download アプリ
AGL

## Slide 8: Wayland / Weston 車載では標準だが サーバー系ではまだマイノリティの display server
http://gihyo.jp/admin/clip/01/linux_dt/201611/24
https://arstechnica.com/gadgets/2016/12/fedora-25-review-the-best-linux-distro-of-2016-arrived-at-the-last-moment/
Typical car navigation layered display image
ナビ表示では別アプリが描画した 複数レイヤーの描画面を合成して 画面が構成されるので、ハード描画に対応した Compositor が必要
車載 要件

## Slide 9: Audio routing 複数音源の調停、画面遷移と音が一致しないケース
オーディオ ルーティング 管理 （ポリシー管理が必要）
  音楽再生中のナビガイド音声
  ナビガイド中の電話着信
  電話通話中の衝突警告音の割り込み
画面遷移と音が一致しないケース
  メディア再生中の音声のみの割り込みガイド音声を流す
  メディア再生中にオーバーレイ画面を出して、合わせてガイド音声を出す場合
  画面だけ先に出して、後から必要に応じてガイド音声を出す場合
車載 要件
音楽再生
ガイド音声
電話着信
衝突警告
優先度 高
終了時の戻り先は？

## Slide 10: Connected infrastructure 常時接続が前提のアプリであっても、断続的に回線は切れる
車載 要件
Connectivity (LTE, V2X)
Gateway
Data on cloud
Application on cloud
Service on cloud
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
in-car local network
smart cache
Web Application 回線条件が悪い時 の挙動も考慮必要

## Slide 11: Web runtime trends webkit2、chromium 分裂後 Walyand 対応で明暗が分かれた
http://events.linuxfoundation.org/sites/events/files/slides/Browser%20for%20the%20automotive_LCJAPAN.pdf
Google がリードする Chrome が PCでは 普及しているが、車載 要件の Wayland 対応に課題があり

## Slide 12: Ozone-Wayland project suspended @2015 Wayland 環境で native chromium を動かす方法が無くなった
https://blogs.igalia.com/tonikitoo/2016/11/14/chromium-ozone-wayland-and-beyond/
https://01.org/ozone-wayland
project restart
Chrome 58
Wayland
Weston
XDG shell
shell in not compatible with automotive use.
Ozone-Wayland

## Slide 13: AGL（Automotive Grade Linux) 車載機向けリナックス整備を推進する国際コンソーシアム活動
html5test
(W3C coverage)
で高いスコア

## Slide 14: Chromium runs on AGL v3.0 “CC” AGL App FW + Wayland 環境上で試験動作している様子
Chromium 58 Wayland
Weston XDG-shell
Emulator on IVI-shell
chrome.wgt (W3C package)
AGL v3.0 “CC” Application FW
AppFW
Binder
Chromium

## Slide 15: Secure web application execution AGL App FW + Chrome で安全に最新クラウドアプリを実行可能
AGL
App FW
Latest native chrome
Secure connected car
Service on Cloud