## Slide 1: 「車載機におけるWebアプリの可能性 2」
GPU Accelerated Chromium on Wayland の紹介
Automotive Grade Linux, Advisory Board : Hisao Munakata（宗像尚郎） （ルネサスエレクトロニクス株式会社 第一ソリューション事業本部 車載情報ソリューション事業部）

## Slide 2: 本日の話題
サイバーセキュリティを考慮したAGL Application Framework のご紹介
  AGL Update
  AGL App FW の考え方
CES2018 AGL ver5.0 “EE” Demonstration
  Native UI vs. html5 HMI
  Chromium インテグレーション
  アプリケーション開発環境（Native vs. html5）
PC/スマフォアプリ とのシームレスな連携を目指して
  PC／スマフォアプリとの連携
  OpenID Connect を利用した認証の統合

## Slide 3: Construction of Linux based software (AGL example)
AGL
App.
FW
Auto-
motive
Service
Platform
Service
Linux kernel
Vehicle Bus
Diagnostics
configuration
PIM
smartphone
telematics
navigation service
multimedia
audio service
tuner service
Camera
Window mgr
native app runtime
sound mgr.
App mgr.
Policy mgr.
Input mgr.
user mgr.
Web API
Web runtime
bluetooth
WiFi
telephony
Lifecycle mgt.
network
error mgt.
power mgt.
resource mgt.
IPC
Graphics
window system
location service
automotive
OS / common
connectivity
Graphics
Navi / LBS
multimedia
Native app.
AGL app fw
Web app fw.
Health mon.
native app framework
kernel
Hypervisor
boot loader
resource ctrl
startup / shutdown ctrl
system updates
device drivers
peripherals
graphics
video
audio
automotive devices
Speech service
Security
AGL のメインは 車載アプリ実行に
必要なミドルウエア
現在は Native API（Qt) 利用

## Slide 4: AGL Layered Architecture アプリケーションから OSの管理資源 を直接触らせない構造
Client/UI (untrusted)
  Risk of code injection (HTML5/QML)
  UI on external devices (Mobiles, Tablets)
  Access to secure service APIs [REST/WS]
Applications & Services (semi-trusted)
  Unknown developers & Multi-source
  High-grain protection by Linux UserIDs & SMACK labels.
  Run under control of Application Framework: need to provide a security manifest
Platform & System services (trusted)
  D-Bus Services started by systemd
  Fine grain privilege protection by Cynara
  Part of baseline distribution and certified services only
http://iot.bzh/download/public/2016/genivi/CyberSecurity-Genivi-Q42016-Fulup-IoTbzh.pdf
system
platform
protected
public
AGL

## Slide 5: SMACK (Simplified Mandatory Access Control Kernel） 権限データベースを組み合わせてアクセス権限を管理する
http://iot.bzh/download/public/2016/appfw/03-AGL-AppFW-Privileges-Management.pdf
OEM アプリ
Download アプリ
AGL

## Slide 6: AGL ver5.0 “Electric Eel” ＠ CES2018 最新バージョンを CES で合同展示（共通デモ＋各社デモ）
AGL
AGL CES demo 2018.1.9 -12 @ Venetian LV
Qt QML HMI

## Slide 7: 今年は Chromium Browser を標準搭載 !!
Native Navi
Application ( on Qt )
Google Map ( on Chromium)
rich POI (Web connected)

## Slide 8: HTML5 による AGL メニュー画面の置き換え
もちろん Webならではの ダイナミックな画面も

## Slide 9: Wayland / Weston 車載では標準、Ubuntu 17.10 のデフォルトも遂に Wayland になった
Typical car navigation layered display image
ナビ表示では別アプリが描画した 複数レイヤーの描画面を合成して 画面が構成されるので、ハード描画に対応した Compositor が必要
車載 要件
Ubuntu 17.10

## Slide 10: Web runtime trends webkit2、chromium 分裂後 Walyand 対応で明暗が分かれた
http://events.linuxfoundation.org/sites/events/files/slides/Browser%20for%20the%20automotive_LCJAPAN.pdf
Google がリードする Chrome が PCでは 普及しているが、車載 要件の Wayland 対応に課題があり

## Slide 11: Ozone-Wayland project suspended @2015 Wayland 環境で native chromium を動かす方法が無くなった
https://blogs.igalia.com/tonikitoo/2016/11/14/chromium-ozone-wayland-and-beyond/
https://01.org/ozone-wayland
project restart
Chrome 62
Wayland
Weston
XDG shell
shell in not compatible with automotive use.
Ozone-Wayland

## Slide 12: AGL ver5.0 に Chromium 62 をインテグレーション済み PC 版の Chromium の大部分の機能（TAB 対応等）に対応済み
車載環境で標準の Wayland 環境上（XDGプロトコル）で Chromium 62 が動作する
https://www.youtube.com/watch?v=61X66tzxFIY&feature=youtu.be

## Slide 13: Platform APIs as HTTP REST html5 タグを利用して車載制御用アプリケーションを記述できる
https://archive.fosdem.org/2016/schedule/event/securehtml5/
Template : http://<board>/api/ plugin/method/(?value=)
http://<board>/plugin/api/radio/mode?value=FM : select FM mode
http://<board>/plugin/api/radio/freq?value=110.2 : select 110.2 Hz
platform glue is provided in plugins, written in C/C++, JavaScript ;
developers should be able to write and provide their own plugins...
html5 Web アプリ
の ライフサイクル管理 が必要
（インストール、起動、一時停止、 終了、レジューム、アンインストール）
ラジオアプリ 例
https://github.com/iotbzh/afb-radio_deprecated
車載 web アプリケーション のセキュリティ管理メカニズムを
どう実現するかが喫緊の課題
REST=Representational State Transfer
AGL

## Slide 14
security
identity
web
Automotive need to be a part of PC/IT cloud
2nd car
Rental Car
Shared Car
Smart Phone
Tablet
PC
Wearable

## Slide 15: OpenID CONNECT を利用したユーザー認証の統合を検討中
https://www.slideshare.net/tkudo/openid-connect-for-getting-out-of-password-hell

## Slide 16: Secure web application execution AGL App FW + Chrome で安全に最新クラウドアプリを実行可能
AGL
App FW
Latest native chrome
Secure connected car
Service on Cloud