## Slide 1: Linux 携帯サポート戦略 (2008-3)
RSO SB本S推 宗像尚郎 （ munakata.hisao@renesas.com ）
Linux携帯プラットフォーム勢力分析
携帯マルチメディアフレームワーク検討
ルネサスの携帯向けリナックス戦略
Access ALP

## Slide 2: Linux携帯プラットフォーム勢力分析

## Slide 3: DoCoMo は携帯プラットフォームを2011年に統合する戦略
DoCoMo 携帯ビジネスを継承発展させるためには もう Linux 対応を避けては進めない ?

## Slide 4: Linux 携帯プラットフォーム 変遷 ・・・・ 第二世代に移行、収斂 ?
2006
2007
2008
2005
2005.11
OSDL MLI
2005.11
MPP WG
2005.5
MOAP/L
LiMo
2007.11
2007.1
第一世代
第二世代
Oragne （France Telecom） の LiMo 加入表明で LiPS は弱体化
NEC
PMC
Mot
DoCoMo
Vodaphone
PMC
NEC
Samsung
LG
Motorola
Orange
Samsung
HTC
DoCoMo
Sprint
T-Mobile
KDDI
LG
Motorola
China Mobile
FranceTelecom
PalmSource
WindRiver
PalmSource
MontaVista
Access
Aplix
Access
Broadcom
Intel
Marvell
nVidia
Qualcomm
Ti

## Slide 5
DoCoMo はこの先 MOAP では行き詰ると考え LiMo への転換に本格的に取り組み始めた。
これまで NEC/Panasonic と構築してきた独自の Linux 版 Media Framework （＝GAV) を 捨て GStreamer に移行する可能性 も検討中。

## Slide 6
RSO 内に開発サイトを立ち上げ予定
← WMC 2008 にてルネサスの加盟がアナウンスされた

## Slide 7: WMC2008 で展示された 第一世代 LiMo 端末
Company | model | Terminal
Motorola | 6 | MOTO U9, MOTO Z6w, MOTOROKR Z6, RAZR2 V8, RAZR2 V8 Luxury Edition, MOTOROKR E8
NEC/DoCoMo | 4 | N905i, N905iμ, N705i, N705iμ
PMC/DoCoMo | 4 | P905i, P905iTV, P705i, P705iμ
Samsung | 1 | SGH-i800
LG 電子 | 1 | LG LiMo Prototype Phone
Aplix | 1 | OPAL(m)
Purple Labs | 1 | Purple Magic

## Slide 8: LiMo R1 platform architecture
http://www.limofoundation.org/images/stories/pdf/supp_platform_arch.pdf
［公開された情報］
LiMo はプラットフォーム中の非差別化技術に限定した共有化を目指す メイントピックは 各種フレームワークの共有化 もよる資産の使いまわし

## Slide 9
［NDA情報］
LiMo R1 ＝ 限定的な実装であるが…
R2 以降の開発テーマとして テクノロジ の選定がされている部分があり、これらを SH-Mobile Gシリーズに実装して LiMo に 提供することが DoCoMo の期待では ?

## Slide 10: Access ALP ---- 2007年12月のアクセス新聞発表の背景
ALP は元々は LiPS の参照実装であり、 FranceTelecom / Orange で 実際の端末が販売された実績があるもの
FT/Orange の LiPS → LiMo 移行に伴い、Access も LiMo に参加 DoCoMo 向け戦略として 従来のブラウザーに加え、今後は次世代 Linux Solution として ALP を提供していく戦略を進めている
この記事は ALP の活用を “検討”と言っているだけ。
WMC2008 で LiMo の参照実装として ALP が紹介されたことには疑問の声も多かった
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0712/11/news084.html
ALP ≠ LiMo

## Slide 11
http://alp.jp.access-company.com/overview/alparch.html
DoCoMo の Linux Reference platform を OMAP → SH-Mobile に切り替えさせること を目指した活動の一環として推進する
ACCESS ALP 開発ライセンス を締結すみ 2008.5 ESEC にて G2 EVM 上で ALP の User Interface 層を実装したものを展示予定 （ RSO S推 にて作業実施 ）

## Slide 12: Android 状況サマリー @WMC2008
Vender | CPU | porting | 評価
Renesas | MobileG2 （ARM11:390MHz） | 社内 | ○
NEC | Medity2 （ARM11:500MHz） | Windriver | ×
Freescale | i.MX31 （ARM11:532MHz） | 富士通ソフトウエアテクノロジー | ○
TI （Google） （Zoom MDK） | OMAP850 （ARM9： 200MHz） | Google ? | △
 | OMAP3430 （ARM11：500MHz） | Windriver | ×
Qualcomm | MSM7201A | 社内 | ◎
← Google のレファレンス端末 (OMAP850）
LogicPD 社 ZoomTM MDK 875US$ で2008/06 発売予定
今回は各社の porting 技術を見比べることが できたのが収穫だった。
Linux kernel の技術を 持った会社だけが良い 性能を達成できていた。

## Slide 13: DoCoMo が Android に移行 ?? （3/22 読売新聞）
意味不明 ！
From 移動機開発部

## Slide 14: Platform technology overlap --- 共通した基盤技術がある
Linux kernel
Device Driver (common)
Device Driver
(device specific)
Libraries
Media Framework
Kronos components
Webkit etc
Dalvik VM
Application Framework
Application Template
Android core library
Android Application
非互換
Access ALP
共通コンポーネント

## Slide 15: 携帯向け マルチメディアフレームワーク（MMF） 検討

## Slide 16: 携帯電話端末／オペレータビジネス環境の変化
独自仕様による囲い込み戦略はグローバル市場では通用しない。オープンな標準仕様での競争は、短期的なデメリットに比べ長期的にメリットが大きい
  標準品を使うことで、コスト削減、代替品の調達、ベンダの 乗り換えが可能 （ユーザー側のメリット）
  一製品を多岐の顧客・仕向に販売可能( 開発・製造コストの削減)、 別ベンダ品を採用する顧客の取得も可能 （ベンダ側のメリット）
ソフトウエア基本設計思想の善し悪しがビジネスポテンシャルに直結
  日本のハンドセットベンダーは日本以外のマーケットには通用していない。日本のオペレータの閉鎖性、Interoperabilityが無いことなどに起因する。
  一方、Nokiaなどは一製品(標準的なGSM/3G端末)を世界中で販売することができ、スケール・メリットを効果的に活かした事業展開をしている。
業界標準ソフトウエアフレームワークを導入し、上位のソフト資産 の流用性を高めることが重要。 MMF はこの中でも代表的なもの

## Slide 17: Linux 携帯プラットフォームで対応が必要となる共通 API
Video Decode/Encode
  OpenMAX IL (LiMo)
Audio Decode/Encode
  ALSA
  OpenMAX IL (LiMo)
3D Graphics
  OpenGL ES (Android)
Window System
  DirectFB (LiMo in R2)
  X11 Window System (LiMo in R1)
Vector Graphics
  SVG, Java
  OpenVG (for Webkit)
Application
Multimedia Service Layer
(LiMo Foundation API)
GAV
OpenMAX IL
Multimedia HW
GStreamer
LiMo Multimedia Framework
SoC ベンダーの提供部分（＝競争要因）

## Slide 18: SH-Mobile 向け MMF 実装の目的
SH-Mobileシリーズのマルチメディア機能をLinuxにおいて利用するための ミドルウェアの開発
  Linuxにおいて、SH-Mobileシリーズの強みであるVPUを始めとする マルチメディア機能を利用しやすくするために必須
長期的にSH-Mobileが利用されていくようにするため、Linuxにおける de-facto standardに沿ったミドルウェアの開発が肝要
  多様なアプリケーションが期待可能
  他社IPからの乗り換えが期待可能

## Slide 19: Linuxにおけるマルチメディア
マルチメディア・フレームワークとしては、GStreamerがde-facto standard
  NokiaN770, N800
  LiMo Platform
一方で、OpenMAX ILは、マルチメディア・フレームワーク向け 下位レベルAPIとしての標準
  LiMo PlatformのMultimedia Frameworkは、デバイス依存部分 との境界をOpenMAX ILと定めている。
GStreamerとOpenMAX ILの高い親和性
  BellagioプロジェクトやGStreamerにおけるOpenMAX ILサポート

## Slide 20: 携帯向け MMF アーキテクチャ案
Application
GStreamer
OpenMAX IL Library
Linux Kernel
GStreamer Element
for OpenMAX IL
Kernel Driver
SHMobile H/W
開発対象
GPL
(DMA/IRQ 処理)
既存ソフト
LGPL
DirectFB
gfxdriver for SH-Mobile
新規開発
or
Bellagio (既存OSS)
VPU Support Core
既存
Renesas Proprietary
Renesas提供部分

## Slide 21: ルネサスのミドル構造に合わせた OpenMAX IL 実装方法
既存Sシ括コア・ミドル
（プリミティブな機能実装、フレーム単位処理 ）
Linux Kernel Driver （ VPUにコマンドを送るのみシンプルな機能 ）
OpenMAX IL Library （フレーム間調停、同期処理）
現在の uITRONベース のアプリケーションでは アプリ内で Streaming の 最適化を実現しているが
GStreamer API （ OpemMAX/IL interface ）
実装最適化必要
これまで Mobile Linux 非携帯案件で一番苦戦してきた部分
スキルを持った専門家が丁寧な実装を行わないと性能出ない

## Slide 22: MMF 専門家との連携 ・・・・・ 適切なエンジニアの確保

## Slide 23: SH-MobileR2 Linux BSP
SH-Mobile R 系の BSP の内容を全面的に見直し中
  MIGO-R BSP の全面改定作業 （ 3月末αリリース、4月末 Final ）
  SH-MobileR2 Trial BSP を 3/17 SH-Mobile コンソシアムで配布
  これらの 汎用 SH-Mobile Linux BSP の要素技術開発が 携帯向け Linux ソフトウエアプラットフォーム準備活動に直結している。

## Slide 24: （予告） Skype on SH-Mobile
最適化 Linux BSP + MMF （OpemMAX/IL + Gstreamer ） 上に Skype の テレビ電話プロトコルを実装 ⇒ Skype との会話スタート