## Slide 1: SH-Mobile Linux ミドルウエア整備に関する提言 － ビジネス拡大のためのインフラ、サポート強化 －
SH-Mobile の Linux OS 適用案件での課題
課題解決のための RSO 提案
Sシ括 への要望事項
モバ技 / 石田克彦 （ ishida.katsuhiko@renesas.com ） RSO S推 / 宗像尚郎 （ munakata.hisao@renesas.com ）

## Slide 2: SH-Mobile 非携帯分野向け Linux 案件対応状況
欧州、米国など海外の顧客から FreeScale i.MX31 や Ti Davinch の対抗でSH-MobileR 系の非携帯分野向けの引き合いが増えている。
これまで RTA 主導で KENATI 社に BSP を開発させ、Trinity Convergence の VoIP、V2IP （双方向テレビ電話） 向けの拡販を行ってきたが、最終的に顧客が 期待する性能が出せず、受注に至っていない
RTE、RTA は今回 “MIGO-R ボード + Linux BSP” を顧客に配布し、非携帯 分野の掘り起こしを開始 （ RTE 100枚、 RTA 40枚 ） するが、 BSP 特に Linux OS の要素 （kernel、GNU C compiler など） のサポート体制が課題に なり RSO で 従来の KENATI BSP をサポート可能なものに更新
現在 Sシ括 で コアミドルウエアの 新BSP 上での動作検証を行っているが ビジネスを N倍化するためには、本質的に改善すべき課題があると考えている

## Slide 3: SH-Mobile KENATI Linux BSP migration plan ( replace each component to manageable live code )
3
software components | KENATI BSP ( MIGO-R) | RSO BSP ( MIGO-R) | Notes
boot loader | 1.1.4 (private code) | 1.3-rc3 (merge to mainline) | SD boot for MIGO-R would conflicts GPL
kernel | 2.6.14.6 (private code) | 2.6.22.14 (merge to mainline) | 
Toolchain ( library ) | GCC 3.4.3 (uclibc) KENATI release | GCC 4.1 ( glibc ) KPIT v701 base | adoption of uclibc planned for near future
generic driver | MTD, USB, LAN ( private code ) |  ( community code ) | USB community code was developed by RSO
SH-Mobile dedicated driver | SIU, VPU, LCD ( private code ) |  ( private code) | S-Shikatsu updates current core middleware now
2D graphics | DirectFB ( private code ) |  ( community code ) | RSO support DirectFB community development
DONE
DONE
DONE
DONE
DONE
DONE
Notes: 3

## Slide 4: Linux ビジネス拡大のための課題
性能最適化 （ Linux OS 構造に合わせたプログラム構造の見直しが必要 ）
ビジネス N倍化 に対応できるサポート体制 （ 業界標準 API 適用 → 顧客個別サポートオーバーヘッド削減 ）
ライセンス費用 （ 競合メーカは codec ミドルを無償で提供*1 ［パテントライセンスを除く］ ）
*1 : 例えば Google Android には Packetvideo 社が提供した codec ライブラリ が 組み込まれており 無償で利用可能、 Intel は 自社製コンパイラに codec ライブラリを組み込んでおり、リンクするだけで主要 codec を利用可能
デバイスには競争力あり、コンペチターと同じ土俵で勝負すれば勝算あり 既存の uITRON ビジネスを補完する形で Linux 環境を整備していきたい

## Slide 5: 課題解決の隘路 ⇒ 解決策の提案
Linux OS に係る共通技術についての整備については、 （ 課題は多いが ） RSO がリーダーシップをとって推進中。 海外へのサポートも開始している
SH-Mobile の肝である Media Engine 部分については、参照可能な アプリケーションノート、 サンプルプログラム などが限られているために Media Engine の制御に関するノウハウは現状 Ｓシ括 開発者だけが掌握
オープンソースへの対応に伴うソースコード公開義務が適用される範囲に 対する RSO から Sシ括 への説明がなされていなかったため、 Linux 対応 = 資産流出 （＝コード公開義務発生 ） という誤解を生んでいた
ルネサス内 （＝RSO S推 ） で SH-Mobile Media Engine の制御方法を理解 したエンジニアを育成。 → RSO 内で Linux 用に最適化した Media Engine library を開発 → 非GPL ライセンスで binary のみを提供する仕組みを作る

## Slide 6: Media Engine library 開発方針
Linux の thread programming model 向けに最適化する
業界標準の Open Application interface を採用する
User Level device driver モデルの適用など ソースを公開しなくても 問題のない 独自ライセンスを適用する
SH-Mobile 用の BSP 内にあらかじめ Media Engine library の binary を 組み込んでおいて、一般的な使いかたをする限り 顧客ごとのサポートを しなくても顧客が Media Engine を活用できるようなビジネスモデルを適用
重要案件向けの カスタマイズが発生した場合、 RSO で対応できるように する。 案件毎の判断になるが、可能な限りカスタマイズ費用は顧客から 回収するようにプロモートする。

## Slide 7: 先行事例 ： SH-MobileR 2DG ライブラリー
Linux 系の 2DG 標準API DirectFB 上に SH7722 BEU 用の library を 公開
だれでもすぐに 2DG の機能を 活用することが 可能なインフラ

## Slide 9: Media Engine アーキテクチャ概要
Application
GStreamer
OpenMAX IL Compliant Library for SHMobileR
Linux Kernel
GStreamer Element
for OpenMAX IL
Kernel Driver
SHMobileR H/W
開発対象
GPL
(DMA/IRQ 処理)
既存ソフト
LGPL
DirectFB
gfxdriver for SH7722
コアは既存品を流用予定
LGPL
カスタム ライブラリ （ソース非公開）

## Slide 10: 技術検討課題例 （ Linux OS と uITRION の OS 構造の違い ）
スケジューリングポリシー の違い
  uITROIN ではタスクの実行順序が決定論的に定まるが、 Linux では完全に自動調整された スケジューラにより実行順序が決まる
  Memory 保護機構がない uITRON には User 空間 / kernel 空間 という実行空間の区別の概念がないが、 Linux では明確に区別が あり 空間の切り替え （＝コンテクストスイッチ ） には大きなコストがある
バスの制御
  VPU は半二重 （ Encode と Decode を切り替えて実行する ） 動作で あり、Linux のタスクスケジュールと SH-MobileR ハードウエアの整合 性が確保できるか、 ソフト/ハード 両方の視点からの検討が必要

## Slide 11: Sシ括 へのお願い
SH-Mobile Media Engine 制御方法について、 RSO 内でエンジニアを 立ち上げたいと考えております。 立ち上げのための T/T、 Q&A などに ついてご支援いただきたい。
RSO で Linux 向け Media Engine library を開発しようと考えています。 ソフトウエアの設計レビュー、 検証用のストリームの提供 などのご支援 をいただきたい （できるだけ Sシ括 本来業務を妨げないよう工夫します ）

## Slide 12: Memo